## Slide 1: Basit makineler

## Slide 2: Ön bilgilerim
KUVVET : Duran bir cismi hareket ettiren, hareket eden bir cismi durduran; cisimlerin şeklini, yönünü, doğrultusunu ve hızını değiştirebilen her türlü etkidir.
F ile gösterilir.
Birimi NEWTON (N) dur.
DİNAMOMETRE ile ölçülür.
Kuvvet gözle görülemez, kuvvetin etkileri gözlenip ölçülebilir.

## Slide 3: Hangi basit makineleri öğreneceğiz

## Slide 4: KALDIRAÇLAR

## Slide 5: MAKARALAR

## Slide 6: EĞİK DÜZLEM

## Slide 7: ÇIKRIK

## Slide 8: DİŞLİ ÇARK

## Slide 9: KASNAK

## Slide 10: VİDA

## Slide 11: KAMA

## Slide 12: Genel Özellikler
GÜNLÜK HAYATTA İŞLERİMİZİ KOLAYLAŞTIRMAK İÇİN KULLANDIĞIMIZ ARAÇLARDIR.

## Slide 13
Basit makineye GİRİŞ KUVVETİ uygulanır, basit makineden ÇIKIŞ KUVVETİ elde edilir.

## Slide 14: Basit makineler üzerine uygulanan kuvvetin; doğrultusunu, yönünü, büyüklüğünü ve uygulama noktasını değiştirir.

## Slide 15: Kuvvetten kazanç varsa, yoldan kayıp vardır.

## Slide 16
Yoldan kazanç varsa, kuvvetten kayıp vardır.

## Slide 17: Aynı anda hem kuvvetten hem yoldan kazanç veya kayıp olmaz. Birinden kaç kat kazanç varsa diğerinden o oranda kayıp vardır.

## Slide 20: Basit makinelerle genelde küçük kuvvetlerle büyük kuvvetleri dengelemek amaçlanır. Bu yüzden genelde kuvvetten kazanç vardır.

## Slide 21: Kuvvet kazancı= yük/kuvvet = kuvvet kolu/yük kolu
Yani yük kuvvetten büyük olursa kuvvetten kazanç vardır.
Veya kuvvet kolu yük kolundan büyük olursa kuvvetten kazanç vardır.

## Slide 22: Basit makinelerde hiç bir zaman işten veya enerjiden kazanç sağlanmaz.

## Slide 23: Basit makineler, kendilerine verilen enerjiden daha fazla iş yapamaz, kendi başlarına enerji üretemez, makine kullanılsa da kullanılmasa da yapılan iş değişmez. Makine kullanıldığında işin yapılma zamanı kısalır bundan dolayı iş kolaylaşmış olur.

## Slide 25: Basit makinelerde bir enerji türü başka bir enerji türüne dönüşebilir. (kas e.>hareket e.)

## Slide 26: Basit makinelerde sürtünmeden dolayı işten ya da harcanan enerjiden dolayı kayıp vardır. Makineye verilen enerjinin bir kısmı sürtünme ile ısıya dönüşür. Sürtünen parçalar bozulur.

## Slide 27: Basit makineler denge prensibine göre çalışır.

## Slide 28: Tüm basit makinelerdeki TEMEL KURAL
KUVVET X KUVVET KOLU = YÜK X YÜK KOLU

## Slide 29: KALDIRAÇLAR(TEK TARAFLI-ÇİFT TARAFLI)

## Slide 30: 1. DESTEĞİN ORTADA OLDUĞU KALDIRAÇLAR - kuvvetle yük zıt yönlü hareket eder.

## Slide 31: KUVVET DESTEĞE YÜKTEN UZAKSA KUVVET KAZANÇ, YOLDAN KAYIP VARDIR.
30 N LUK YÜK 10 N LUK KUVVET İLE DENGELENİR. (kuvvetten 3 kat kazanç)
YÜKÜ 1 m KALDIRMAK İÇİN KUVVET KOLU 3 m İNMELİDİR( yoldan 3 kat kayıp)

## Slide 32: KUVVET DESTEĞE YÜKTEN YAKINSA KUVVET KAYBI VARDIR.
10 N LUK YÜK 20 N LUK KUVVET İLE DENGELENİR. ( kuvvetten 2 kat kayıp)
YÜKÜ 2 m KALDIRMAK İÇİN KUVVET KOLU 1 m İNMELİDİR.( yoldan 2 kat kazanç)

## Slide 33: KUVVET VE YÜK DESTEĞE AYNI UZAKLIKTA İSE KUVVETTEN KAZANÇTA KAYIPTA YOKTUR. -10 N LUK YÜK 10 N LUK KUVVET İLE DENGELENİR ( kuvvetten kazanç ya da kayıp yok) -YÜKÜ 1 m KALDIRMAK İÇİN KUVVET KOLU DA 1 m İNMELİDİR.

## Slide 34: DESTEK ORTADA KALDIRAÇLARA ÖRNEKLER
MAKAS

## Slide 35: DESTEK ORTADA KALDIRAÇLARA ÖRNEKLER
PENSE

## Slide 36: DESTEK ORTADA KALDIRAÇLARA ÖRNEKLER
KERPETEN

## Slide 37: DESTEK ORTADA KALDIRAÇLARA ÖRNEKLER
KESER

## Slide 38: DESTEK ORTADA KALDIRAÇLARA ÖRNEKLER
EŞİT KOLLU TERAZİ

## Slide 39: DESTEK ORTADA KALDIRAÇLARA ÖRNEKLER
KAYIK KÜREĞİ

## Slide 40: DESTEK ORTADA KALDIRAÇLARA ÖRNEKLER
KRİKO

## Slide 41: 2. YÜKÜN ORTADA OLDUĞU KALDIRAÇLAR -kuvvetle yük aynı yönde hareket eder.

## Slide 42: KUVVET DESTEĞE YÜKTEN UZAK OLDUĞU İÇİN HER ZAMAN KUVVETTEN KAZANÇ, YOLDAN KAYIP VARDIR.
30 N LUK YÜK 10 N LUK KUVVET İLE DENGELENİR.(kuvvetten 3 kat kazanç)
Yükü 1 m yukarı kaldırmak için kuvvet kolu 3 m kaldırılmalıdır.( yoldandan 3 kat kayıp)

## Slide 43: YÜKÜN ORTADA OLDUĞU KALDIRAÇLARA ÖRNEKLER
EL ARABASI

## Slide 44: YÜKÜN ORTADA OLDUĞU KALDIRAÇLARA ÖRNEKLER
CEVİZ KIRACAĞI

## Slide 45: YÜKÜN ORTADA OLDUĞU KALDIRAÇLARA ÖRNEKLER
GAZOZ AÇACAĞI

## Slide 46: YÜKÜN ORTADA OLDUĞU KALDIRAÇLARA ÖRNEKLER
MENTEŞELİ KAPI

## Slide 47: YÜKÜN ORTADA OLDUĞU KALDIRAÇLARA ÖRNEKLER
ZIMBA

## Slide 48: YÜKÜN ORTADA OLDUĞU KALDIRAÇLARA ÖRNEKLER
DELGEÇ

## Slide 49: 3. KUVVETİN ORTADA OLDUĞU KALDIRAÇLAR -kuvvetle yük aynı yönde hareket eder.

## Slide 50: KUVVET DESTEĞE YÜKTEN YAKIN OLDUĞU İÇİN HER ZAMAN KUVVETTEN KAYIP, YOLDAN KAZANÇ VARDIR.
5 N LUK YÜK 15 N LUK KUVVET İLE DENGELENMİŞTİR.( kuvvetten 3 kat kayıp)
YÜKÜ 3 m YUKARI KALDIRMAK İÇİN KUVVET KOLU 1 m KALDIRILMALIDIR.(yoldan 3 kat kazanç)

## Slide 51: KUVVETİN ORTADA OLDUĞU KALDIRAÇLARA ÖRNEKLER
MANGAL MAŞASI

## Slide 52: KUVVETİN ORTADA OLDUĞU KALDIRAÇLARA ÖRNEKLER
CIMBIZ

## Slide 53: KUVVETİN ORTADA OLDUĞU KALDIRAÇLARA ÖRNEKLER
KÜREK

## Slide 54: KUVVETİN ORTADA OLDUĞU KALDIRAÇLARA ÖRNEKLER
ÇEKİÇ

## Slide 55: KUVVETİN ORTADA OLDUĞU KALDIRAÇLARA ÖRNEKLER
TENİS RAKETİ

## Slide 56: KUVVETİN ORTADA OLDUĞU KALDIRAÇLARA ÖRNEKLER
OLTA

## Slide 57: KUVVETİN ORTADA OLDUĞU KALDIRAÇLARA ÖRNEKLER
İNSAN ÇENESİ

## Slide 58: KUVVETİN ORTADA OLDUĞU KALDIRAÇLARA ÖRNEKLER
İNSAN KOLU

## Slide 59
KAŞIK

## Slide 60: SORU