## Slide 1: MAKARALAR
Serbest bir eksen etrafında serbestçe dönebilen, çevresinden ip geçen daire şeklindeki basit makinelerdir.

## Slide 2: MAKARALARIN KULLANIM ALANLARI

## Slide 3: MAKARALARIN KULLANIM ALANLARI

## Slide 4: MAKARALARIN KULLANIM ALANLARI

## Slide 5: MAKARALARIN KULLANIM ALANLARI

## Slide 6: MAKARALARIN KULLANIM ALANLARI

## Slide 7: MAKARALARIN KULLANIM ALANLARI

## Slide 8: MAKARALARIN KULLANIM ALANLARI

## Slide 9: MAKARALAR 2 ÇEŞİTTİR

## Slide 10: SABİT MAKARA
MERKEZİNDEN SABİTLENEN MAKARALARDIR.
YÜKLE KUVVET TERS YÖNDE HAREKET EDER.

## Slide 11: SABİT MAKARA
BU MAKARA DESTEĞİ ORTADA OLAN KALDIRACA BENZER.

## Slide 12: SABİT MAKARA
YÜK KOLU KUVVET KOLUNA EŞİT OLDUĞU İÇİN SABİT MAKARALARDA KUVVETTEN KAZANÇ VEYA KAYIP YOKTUR.
YÜKÜN AĞIRLIĞI KADAR KUVVET UYGULANIR.

## Slide 13: SABİT MAKARA
KUVVET YA DA YOL KAZANCI YOKTUR.
KUVVETİN YÖNÜ DEĞİŞTİRİLEREK İŞ KOLAYLIĞI SAĞLANIR.

## Slide 14: SABİT MAKARA
YÜKÜ 1 M YUKARI KALDIRMAK İÇİN İP 1 M AŞAĞI ÇEKİLİR. ( YOLDAN KAZANÇ YA DA KAYIP YOK)

## Slide 15: SABİT MAKARA
Sabit makarada uygulanan kuvvetin yönü değişerek iş kolaylığı sağlanır. Yük ve kuvvetin yönleri farklıdır.

## Slide 16: SABİT MAKARA
Sabit makaraya dinamometre bağlanırsa; dinamometredeki değer yük ve kuvvetin toplamına eşittir.

## Slide 17: HAREKETLİ MAKARA
YÜK İLE BERABER YÜKSELİP ALÇALAN, HAREKET EDEN MAKARALARDIR.
YÜKLE KUVVET AYNI YÖNDE HAREKET EDER.

## Slide 18: HAREKETLİ MAKARA
BU MAKARA YÜKÜ ORTADA OLAN KALDIRACA BENZER.

## Slide 19: HAREKETLİ MAKARA
KUVVET KOLU YÜK KOLUNDAN BÜYÜK OLDUĞUNDAN HER ZAMAN KUVVETTEN KAZANÇ VARDIR.
KUVVET YÜKÜN YARISI KADARDIR. BU YÜZDEN KUVVET KAZANCI 2 KATTIR.

## Slide 20: HAREKETLİ MAKARA
HAREKETLİ MAKARADA KUVVETTEN 2 KAT KAZANÇ OLDUĞU İÇİN YOLDAN DA 2 KAT KAYIP OLUR.

## Slide 21: HAREKETLİ MAKARA
HAREKETLİ MAKARADA KUVVET VE YÜKÜN HAREKET YÖNÜ AYNIDIR.
İP YUKARI ÇEKİLİRSE YÜK YUKARI HAREKET EDER, İP AŞAĞI BIRAKILIRSA YÜK TE AŞAĞI HAREKET EDER.

## Slide 23: MAKARA SİSTEMLERİ
SABİT VE HAREKETLİ MAKARALARIN BİR ARADA KULLANILDIĞI SİSTEMLERDİR.
HER ZAMAN KUVVETTEN KAZANÇ, YOLDAN KAYIP VARDIR.

## Slide 26: PALANGALAR